Калибровка весов CAS CS со средней точкой. Руководство по настройке.

- Включить переключатель CAL .

- Зайти в тест АЦП (нажать С + 1)

- Нагрузить платформу весов ½ НПВ (наибольший предел взвешивания)

- Нажать С + . (точка)

- Нажать С + 3 (UNLOAD)

- Нажать С  (Stabl)

- Нагрузить платформу НПВ

- Нажать С (Stabl)

- После сообщения «END» снимите груз с платформы.

- Нажать С + 0 и выключить переключатель CAL.